## Slide 1: Co-conception d’indicateurs de résultats de qualité de l’eau et tests dans des fermes
P. Branchet, 2022
Equipe de coordination :
Perrine Branchet, Tanguy Nardon, Virginie Parnaudeau & Olivier Godinot
Illustrations © INRAE – Perrine Branchet

## Slide 2: Terres de Sources (2018-2028) et Ciqualo (2020-2024)
Ateliers de co-conception
Test des indicateurs

## Slide 3: Co-conception des indicateurs
Hypothèses de travail
La co-conception d'indicateurs de résultats de qualité de l'eau à l’échelle de la ferme
en utilisant la méthode KCP pour rassembler des chercheurs, des conseillers techniques, des gestionnaires de l'eau et des agriculteurs
permettrait de créer de nouveaux indicateurs opérationnels à suivre dans les fermes.
Matériel et méthodes
Méthode KCP (Hatchuel, 2009), déjà utilisée en recherche sur systèmes agricoles et agro-alimentaires (e.g. Berthet et al., 2016)
2 groupes d’agriculteurs + groupes chercheurs et conseillers
3 ateliers (partage de connaissances, production de concepts, outils,
prototypage) / groupe
68 idées d’indicateurs puis selection par équipe de coordination
Perrine Branchet, Olivier Godinot, Nouraya Akkal-Corfini, Matthieu Carof, Christophe Jaeger, Bénédicte Roche, Françoise Vertès, Gilles Martel, Patrick Durand, Virginie Parnaudeau
Et les indispensables collaborateurs de quelques jours : chercheurs, techniciens, conseillers techniques, gestionnaires de l'eau et agriculteurs

## Slide 4: Résultats
Pertinents scientifiquement / objectif, opérationnels
Les indicateurs sélectionnés
Calculés et/ou mesurés
Indicateurs de moyens
Avec de nouvelles données
Avec dispositif de mesure
Sans dispositif de mesure
Avec des données de la ferme
Prélèvements
Mesures in situ
Echantillonnage passif
Bioindicateurs
présents sur la ferme
Bioindicateurs introduits sur la ferme
Indicateurs de résultats de la qualité de l’eau sur la ferme
Gammares encagés
Macroinvertébrés benthiques
Echantillonneur de substances organiques polaires
N minéral dans solution du sol
Membranes échangeuses d’anions
Concentrations
en pesticide et nitrate
Sources : INPN, Perla
Non calculés ni mesurés
Basés sur les sens
Basés sur indicateurs de moyens + autres données

## Slide 5: Test des indicateurs in situ
Objectifs du test :
La faisabilité technique des indicateurs chez les agriculteurs
La fiabilité (pertinence scientifique) des indicateurs in situ
L’appropriation par les agriculteurs
Tanguy Nardon, Perrine Branchet, Virginie Parnaudeau, Olivier Godinot, Rémi Recoura-Massaquant, Marc Roucaute, Jan-Mickaël Busnel, Céline Bouillis, Yannick Hamon, François Rouault
Les agriculteurs et les nombreux collaborateurs d’un jour de l’UMR SAS !
Matériel et méthodes :
Suivi sur 2 hivers hydro : 2022-2023 et 2023-2024
2 Secteurs géographiques en Ille-et-Vilaine
7 (8) fermes et une station de référence pour les macroinvertébrés

## Slide 6: Résultats
Synthèse qualitative des résultats du test pour les 7(8) fermes

## Slide 7: Laqwatwin® : stylo ionomètre
Bonne corrélation entre les 2 méthodes
Mesure directe de la concentration en nitrate dans l’eau

## Slide 8: Membranes POCIS®
Présence quasi-systématique des pesticides : jusqu’à 54 molécules et métabolites, en concentration parfois élevée (> 1 µg.L-1)
« Bruit de fond » de molécules et métabolites en faible concentration (dont certaines interdites : atrazine, alachlore) mieux capté par POCIS
Complémentarité entre méthodes liées à la concentration et aux propriétés chimiques des molécules ?
Moins bon recoupement en 2024
Présence de produits phytosanitaires et leurs métabolites : POCIS vs prélèvements ponctuels
2023
2024
POCIS
PP
POCIS et PP

## Slide 9
Difficile à relier à nos critères de qualité de l’eau
Elargissement du domaine d’application de la démarche (nitrate)
Effet délétère des pH faibles (milieux acides)
Recoura-Massaquant et coll.
Gammares encagés

## Slide 10: Conclusion et perspectives
Méthode KCP intéressante mais n’a pas abouti à des indicateurs vraiment nouveaux : effet de fixation ?
Les indicateurs les plus originaux ne sont pas les plus faciles à relier aux pollutions par N et phytos sur la ferme, ni à mettre en œuvre en routine
Intérêt des agriculteurs pour l’eau et sa qualité dans leur ferme, motivation pour la recherche
Sensibilisation à la qualité de l’eau via bioindicateurs
Poursuivre le projet d’accompagnement des agriculteurs via la co-construction d’indicateurs et de formes de connaissance permettant de relier directement les pratiques agricoles à la qualité de l’eau
Suivi et « re-bouclage » avec évolution des pratiques dans notre réseau d’agriculteurs qui trouvent qu’on « s’est arrêté au milieu du gué ».

## Slide 11: Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué au projet Ciqualo !
Questions ?
Crédit photo : P. Branchet, 2022-2023

## Slide 12: Matériel et méthode
Les étapes

## Slide 13: Matériel et méthode
Sélection des indicateurs à tester

## Slide 14: Résultats
Le diagramme C-K final

## Slide 15
Indicateurs « sentinelle »
Sensibilité du bétail à l’environnement (à travers notamment consommation d’eau)
Utilisation des sens (détections d’odeurs, de couleurs inhabituelles) => pas de référence établie
Indicateurs de biodiversité sur la ferme
Manque de relation explicite entre pollution et biodiversité
Indicateurs laissés de côté… pour le moment => pistes de recherche ?